## Slide 1
Phần Một
KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

## Slide 2
BÀI 2:
Chương 1
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
Mục tiêu:
Biết được công dụng, cấu tạo, kí hiệu, số liệu kĩ thuật của điện trở, tụ điện, cuộn cảm

## Slide 5
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):

## Slide 6
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
a./ Công dụng:
  Dùng nhiều nhất trong các mạch điện tử
  Hạn chế, điều chỉnh dòng điện
  Phân chia điện áp

## Slide 7
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
b./ Cấu tạo:
  Dây kim loại có điện trở suất cao
  Dùng bột than phun lên lõi sứ

## Slide 8
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
c./ Phân loại:
  Công suất: công suất nhỏ, công suất lớn
  Trị số: cố định, biến đổi
  Đại lượng vật lý: + Điện trở nhiệt: có 2 loại
    Hệ số dương: nhiệt độ tăng thì R tăng
    Hệ số âm: nhiệt độ tăng thì R giảm

## Slide 9
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
c./ Phân loại:
  Điện trở biến đổi theo điện áp
    Khi U tăng thì R giảm
  Quang điện trở:
    Khi ánh sáng rọi vào thì R giảm

## Slide 10
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):

## Slide 11
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
d./ Kí hiệu:
b
d
e
a
c

## Slide 12
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I - ĐIỆN TRỞ (R):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
a./ Trị số điện trở:
  Cho biết mức độ cản trở dòng điện
  Đơn vị đo là: () 1 k = 103 
b./ Công suất định mức:
  Là công suất tiêu hao trên điện trở mà nó có thể chịu được trong thời gian dài
  Đơn vị đo là: (W)

## Slide 13
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):

## Slide 14
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
a./ Công dụng:
  Ngăn dòng điện một chiều ?
  Cho dòng điện xoay chiều đi qua ?
  Phối hợp với cuộn cảm thành mạch cộng hưởng

## Slide 15
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
b./ Cấu tạo:
  Là tập hợp của hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách nhau bằng lớp điện môi

## Slide 16
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
c./ Phân loại:
  Căn cứ vào vật liệu làm lớp điện môi giữa hai bản cực để phân loại tụ.

## Slide 17
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
d./ Kí hiệu:
a
b
c
d

## Slide 18
  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường khi đặt điện áp lên hai cực của tụ.
  Đơn vị đo là fara: (F).
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
a./ Trị số điện dung:

## Slide 19
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
b./ Điện áp định mức ( Uđm ):
  Là trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của tụ mà vẫn an toàn.
  Tụ hóa khi mắc vào nguồn điện phải đúng chiều điện áp.

## Slide 20
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
c./ Dung kháng ( Xc ):
  Là đại lượng biểu hiện sự cản trở của tụ điện với dòng điện chạy qua nó
  Xc: Dung kháng, ()
  f: tần số của dòng điện qua tụ, (Hz)
  C: điện dung của tụ, (F)

## Slide 21
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
c./ Dung kháng ( Xc ):
Dòng điện một chiều: f = 0, XC = ∞()
Dòng điện xoay chiều: f càng cao, XC càng thấp, dòng điện càng dễ qua tụ

## Slide 22
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỤ ĐIỆN (C):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
c./ Dung kháng ( Xc ):
Dùng tụ điện để phân chia điện áp xoay chiều.

## Slide 23
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):

## Slide 24
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
a./ Công dụng:
  Dẫn dòng điện một chiều ?
  Chặn dòng điện xoay chiều đi qua.

## Slide 25
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
b./ Cấu tạo:
  Dùng dây dẫn điện để quấn thành cuộn cảm.

## Slide 26
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
c./ Phân loại:
  Phân loại theo cấu tạo và phạm vi sử dụng:
  Cuộn Cảm cao tần
  Cuộn cảm trung tần
  Cuộn cảm âm tần

## Slide 27
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
1./ Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu:
d./ Kí hiệu:
a
c
b
b

## Slide 28
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
  Cho biết khả năng tích lũy năng lượng từ trường khi có dòng điện chạy qua.
  Đơn vị đo là Henry: (H).
2./ Các số liệu kĩ thuật:
a./ Trị số điện cảm:

## Slide 29
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
b./ Hệ số phẩm chất ( Q ):
  Đặc trưng cho tổn hao năng lượng trong cuộn cảm
  Là tỉ số của cảm kháng với điện trở thuần của cuộn cảm.
  L: trị số điện cảm cuộn dây
  r: điện trở thuần cuộn dây

## Slide 30
  XL: cảm kháng, ()
  f: tần số của dòng điện, (Hz)
  L: trị số điện cảm cuộn dây (H)
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
c./ Cảm kháng (XL ):
  Là đại lượng biểu hiện sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện

## Slide 31
Bài 2: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
III – CUỘN CẢM ( L ):
2./ Các số liệu kĩ thuật:
c./ Cảm kháng (XL ):
Dòng điện một chiều (f = 0), XL = 0 ()
Dòng điện xoay chiều (f càng cao), XL càng cao cản trở dòng điện cao tần
  Cuộn cảm luôn chống lại sự biến thiên của dòng điện
  Muốn thay đổi giá trị điện cảm, ta mắc nối tiếp hoặc song song